重庆威必达汽车零配件有限公司

“12·15”高处坠落事故调查报告

2022年12月15日凌晨2时47分许，重庆威必达汽车零配件有限公司（以下简称“威必达公司”）冲压车间发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失200余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规以及《重庆市长寿区人民政府关于授权区应急局组织实施一般生产安全事故调查工作的通知》（长寿府发〔2020〕17号）文件的规定，成立了由区应急局牵头，区公安局、区经开区、区总工会为成员的“重庆威必达汽车零配件有限公司‘12·15’高处坠落事故调查组”（以下简称“调查组”），并邀请区纪委监委、区检察院参加。调查组组织相关专家成立技术组，对事故发生的直接原因进行技术鉴定分析。

调查组通过现场勘查、调查取证、专家论证、综合分析，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质及责任，提出了对责任单位、责任人的处理建议和事故整改防范措施。现将有关情况报告如下：

一、企业基本情况

重庆威必达汽车零配件有限公司，注册地址：重庆市长寿区晏家工业园（齐心西一路与河泉北路交叉口），统一社会信用代码：91500115327725003J，类型：有限责任公司，注册资本：30万元人民币，成立日期：2014年12月31日。法定代表人：张*阳。经营范围：五金零件表面处理；模具的产品设计、制造；五金加工、制造；机械加工（以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营）。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年12月15日2时32分许，威必达公司冲压模具岗位操作工沈*在操作800吨冲压机（Y27-800T高压）时，设备出现故障，于是按下急停按钮，电话联系车间生产经理雷*向其汇报设备故障情况。2时43分许，沈*用小推车运来电焊机及保护气体氩气钢瓶，放在车间通道处，随后在旁边工具台上拿出螺丝刀及辅助套筒后，右手握工具从冲压机操作工位正面处，攀爬至冲压机上滑块顶部进行维修作业。2时47分许，沈*在维修冲压机上滑块平台的高压油管路时（冲压机液压油路的最大工作压力25MPa），当松开油管路与液压立柱壳体之间法兰盘上的螺栓后，高压液压油突然从法兰盘卸开处以气浪形式喷射而出，将正在作业的操作工沈*吹翻，致使其从高度约为2.7米的冲床上滑块平台处坠落至地面。因其后脑撞击到地面防护铁板，造成头部出血、右臂和肋骨骨折，经抢救无效死亡。

（二）事故应急救援处置情况

事故发生后，同车间机加操作工余*堂发现沈*仰卧在地，处于昏迷状态，立即拨打120寻求救援，同时报告至生产经理雷*。雷*接到事故报告后，立即向副总经理刘*电话报告。3时14分许，余*堂、陈*红2人将沈*架扶、拖行至车间主要通道处等待救护车。3时26分许，救护车到达现场，医护人员对伤者进行紧急处理后，将伤者送往长寿区人民医院新院区ICU病房进行急救。12月22日晚上23时49分许，沈*因中枢性呼吸循环衰竭，经抢救无效死亡。

区应急局、区公安局接到报告后立即赶赴事故现场开展应急救援和现场处置工作。事故得到及时有效控制，无次生灾害事故发生，善后工作有序开展，无不良社会影响。

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成1人死亡，直接经济损失200余万元。死者基本情况如下：姓名：沈*，性别：男，年龄：35岁，家庭住址：重庆市忠县汝溪镇南垭村******号，身份证号：500233********3476，工种：冲压模具岗位操作工。

三、事故发生原因和事故性质

- 直接原因分析

- 现场勘验情况。经现场踏勘及实地测量，沈*从800吨冲压机（Y27-800T）模具上滑块平台坠落的位置距地面2.7米，在进行高处检维修作业时未佩戴安全帽，未采取任何防高处坠落措施。

- 相关单位及人员调查情况。

（1）2021年6月29日，沈*由重庆才俊多人力资源管理有限公司以劳务派遣方式安排到威必达公司从事模具钳工作业（在该公司又称“冲压模具岗位操作工”），具体负责模具的装配、调试、打样等工作。2022年7月，沈*与重庆才俊多人力资源管理有限公司解除劳动关系后，于2022年8月份开始以个人名义在威必达公司做临时工，继续从事模具钳工作业。

（2）根据威必达公司副总经理刘*、机加组长（兼职安全员）吕光辉等的笔录和沈*的安全生产三级教育登记表，证实沈*在该公司的工作岗位是钳工，日常工作内容是模具装配、调试、冲压。沈*不具备设备维修能力，设备维修作业不属于沈*的日常工作内容。事发前，沈*向生产经理雷*电话汇报冲床出现漏油故障，雷*在电话里要求其立即停机、不要再动，且根据同车间工友陈*红的笔录其也劝阻了沈*两次。

（3）根据威必达公司相关规定及“两单两卡”要求，如遇设备故障报生产经理雷*，填写单子给刘*审批，然后雷*安排外请专业技术人员进行维修，不允许员工自行修理。查阅威必达公司提供的2022年部分仪器、设备维修申请单，维修费用收据、检修说明等资料，证实威必达公司设备维修确系外请专业技术人员在具体实施。

综上所述，根据现场勘验、查阅资料、调查询问以及现场监控核实，经调查组综合分析、讨论后一致认定本次事故的直接原因是：威必达公司冲压模具岗位操作工沈*未经公司批准，在未佩戴安全帽、未采取任何防高处坠落措施的情况下，擅自登高对冲压机高压油管路维修作业时，被喷射而出的高压液压油气浪冲击，从冲压机上滑块平台处坠落至地面，造成头部出血、右臂和肋骨骨折后重伤死亡。

（二）间接原因分析

威必达公司履行安全生产主体责任不到位。

- 未认真落实执行安全生产教育和培训制度。该公司员工沈*的安全生产三级教育登记表班组教育栏中岗位操作安全培训内容为空白，该公司对新进人员开展的三级安全生产教育培训流于形式、走过场，导致员工安全意识淡薄，缺乏自我保护意识。

- 生产现场安全管理存在漏洞。该公司在组织夜间生产作业时，未安排现场管理人员进行安全管理，不能及时发现和制止工人的违章行为。

- 未严格落实执行生产安全事故隐患排查治理制度。该公司工段（班组）级安全检查为每季度开展1-2次，车间级安全检查每月开展1次，公司级安全检查每季度开展1次，未执行每月公司检查、每周部门检查、每日班组自查制度；设备日常点检表审核为空白，日周月隐患排查治理工作不实不细。

（三）事故性质

经调查组认定，重庆威必达汽车零配件有限公司“12·15”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

沈*未经公司批准，在未佩戴安全帽、未采取任何防高处坠落措施的情况下擅自登高开展设备维修作业，对本次事故发生负有责任，鉴于沈*在本次事故中死亡，建议不予追究相关责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1. 重庆威必达汽车零配件有限公司。该公司未认真落实执行安全生产教育和培训制度，对新进人员岗前安全教育培训时长不够，培训档案记录不完善；该公司在组织夜间生产作业时，未安排现场管理人员进行安全管理，教育和督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不力，不能及时发现并制止工人的违章行为；未严格落实执行生产安全事故隐患排查治理制度，日周月隐患排查治理工作不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款、第四十一条第一款、第二款、第四十四条第一款的规定，对本次事故发生负有主体责任，建议由长寿区应急管理局按照相关法律法规的规定进行处理。

2. 张*阳，重庆威必达汽车零配件有限公司法定代表人，作为该公司安全生产第一责任人，不清楚自己的职能职责，重业务、轻安全，重部署、轻落实，长期靠电话安排工作，未严格督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对本次事故发生负有重要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，建议由长寿区应急管理局按照相关法律法规的规定进行处理。

3. 刘*，重庆威必达汽车零配件有限公司副总经理、公司安全生产领导小组组长，执行公司日周月隐患排查制度不力，隐患排查工作不到位；对公司夜间生产作业可能出现的设备突发故障、人员违章等风险缺乏研判，未安排现场管理人员对夜间生产作业进行安全管理，不能及时发现并制止工人的违章行为，对本次事故发生负有直接领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项的规定，建议由长寿区应急管理局按照相关法律法规的规定进行处理。

4. 雷*，重庆威必达汽车零配件有限公司生产经理（安全经理）、公司安全生产领导小组副组长，未严格落实执行安全生产教育和培训制度，组织开展公司新进人员岗前安全教育培训走过场；执行公司日周月隐患排查制度不力，隐患排查工作不到位；在设备出现故障时，未到达现场查看，未能制止工人的违章行为，对本次事故发生负有直接管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第六项的规定，建议由长寿区应急管理局按照相关法律法规的规定进行处理。

（三）其他相关单位及人员的处理建议

1. 经开区应急局。根据安全生产“属地监管”原则及相关工作安排，经开区应急局工贸科分别在2022年1月20日、2022年6月14日、2022年8月23日，对威必达公司开展了日常安全检查共3次，发现安全隐患8条，督促隐患落实整改8条。经查，暂未发现经开区应急局有失职渎职行为，按照《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二款“工作范围内发生生产安全事故，经查实尽职尽责的，应当不予处分”之规定，建议不予处理。

2. 重庆威必达汽车零配件有限公司安全生产主体责任落实不到位，建议由区应急局联合经开区应急局对其进行约谈。

3. 对本次事故中的其他管理人员吕光辉（重庆威必达汽车零配件有限公司机加组长、兼职安全员），建议威必达公司按照内部管理规定对其进行处理，并将处理结果于15日内报区应急局备案。

五、事故防范和整改措施建议

为了深刻吸取此次事故教训，预防和杜绝类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

（一）区经开区应急局应进一步加强辖区工贸企业的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产主体责任，全面推行“两单两卡”，打通安全生产“最后一公里”，有效防范和遏制各类生产安全事故，助力企业安全运行，切实为全区安全生产工作保驾护航。

（二）重庆威必达汽车零配件有限公司要深刻吸取本次事故教训，举一反三，扎实开展从业人员安全生产教育和培训工作，提高从业人员的安全生产责任意识和风险意识；合理安排车间生产及安全管理，严厉制止查处从业人员的违章行为；认真落实日周月隐患排查治理制度，及时整改消除各类安全隐患，杜绝再次发生生产安全责任事故。

# Footnotes

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

.《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: ……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”